2007/09							Astronomie-Klausur								3pas1

06.03.2009

1. 	a) 	sE-J =  =  = 6,29 ∙ 1011 m

Nur bei Opposition gilt:

sE-J = rJ - rE = 5,2 AE – 1AE = 4,2 AE = 6,30 ∙ 1011 m

b)	tan α =  ;	REuropa = rE-J ∙ tan α = 6,3 ∙ 1011 m ∙ tan 0,061° = 6,71 ∙ 108 m

c)	;	305509s = 3,54d

d)	; M =  = = 1,91 ∙ 1027 kg

- SJupiter =  =  = 50,0

Pzu = Pab ;	SJupiter ∙ A = σ ∙ A ∙ T4 ;

T = == 133 K = -140 °C

Bei dieser Temperatur ist nicht mit flüssigem Wasser zu rechnen !

- v = ;		hier: v = ;

v =  = 1,95 ∙ 104

2.	a)

Kernzone: Wassersoffusion

Strahlungszone: Energietransport durch elektromagnetische Strahlung

Wasserstoffkonvektionszone: ankommende Strahlung wird absorbiert, Gaspakete erwärmen sich und steigen bis zur Fotosphäre auf.

Die Gaspakete geben ihre Energie in der Fotosphäre ab. Dort entsteht die typische Sonnenstrahlung.

- Die Gaspakete aus der WKZ erreichen die Fotosphäre, sie kühlen dort ab, und sinken wieder nach unten. Dadurch entsteht die sogenannte Granulation.

- Das Wasserstoffatom befindet sich zunächst im 2. angeregten Zustand. Beim Übergang in den 1. angeregten Zustand wird ein Photon emittiert.

;

;

ΔE = 1,89 eV

ΔE = ;

= 6,56 ∙ 10-7 m

# Text boxes

0,2 R

R

Kernzone

Strahlungszone

Fotosphäre (200 km dick)

T = 15 ∙ 106  K

Chromosphäre T = 104 K

T = 6000 K

Korona T = 106 K

0,85 R

Wasserstoffkonvektionszone