Exkurs zu 4.1: Enzyme (-ase, veraltet: -in)

- Grundlagen

Enzyme sind Biokatalysatoren, welche die Aktivierungsenergie für biochemische Reaktionen senken:

Schema der Enzymreaktion:

Das obige Beispiel zeigt eine Reaktion der Art

AB ( A + B

Es ist aber auch die Übertragung von Gruppen auf andere Moleküle möglich:

AB + CD ( ABD + C

Cosubstrat (z.B. ATP)

Man spricht auch vom Schlüssel-Schloss-Prinzip. Enzyme sind daher substratspezifisch (manchmal gruppenspezifisch) und wirkspezifisch (reaktionsspezifisch). Die Wechselzahl entspricht der Anzahl umgesetzter Substratmoleküle pro Sekunde ( - 1.000.000).

- Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren

  - Temperatur

( RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel): Eine Erhöhung um 10° verdoppelt bis verdreifacht die Reaktionsgeschwindig-keit.

( Denaturierung von Eiweißen ab ca. 40°C

  - pH-Wert

Je nach pH-Wert ändern sich die Ladungsverhältnisse in Proteinen (AS-Kette), z.B.:

Neutral:						                Sauer:

( Änderung der Tertiärstruktur ( Keine Passung

  - Schwermetallionen und Chelatbildner

Schwermetallionen binden irreversibel ( Enzym defekt

Chelatbildner „umklammern“ Schwermetallionen und „maskieren“ sie.

s. AB

  - Hemmung der Enzymaktivität

Grundsätzlich gilt: Je mehr Substrat vorhanden, desto höher ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Ab einer bestimmten Konzentration ist jedoch keine Steigerung mehr möglich, da alle Enzyme besetzt sind.

vmax kann gut abgelesen werden (Asymptote), die Sättigungskonzentration c(S) nicht. Zur Beschreibung des Enzyms bestimmt man daher ½ vmax und die dazugehörige Substratkonzentration, die als Michaelis-Konstante KM bezeichnet wird.

Man unterscheidet:

Kompetitive Hemmung ( ( Nicht-kompetitive Hemmung

Reversible Hemmung ( ( Irreversible Hemmung

Bsp.:

- Substrathemmung (komp., rev.) ( Es bildet sich ESS

- Kompetitive Hemmung mit ähnlichem Substrat

(Hemmstoff, rev.) ( EH

- Allosterische Hemmung (nicht-komp.) ( Durch Bindung am allosterischen Zentrum ändert sich Raumstruktur ( keine Passung

( Regulation der Aktivität möglich (z.B. kann Produkt das Enzym hemmen)

- Systematik von Enzymen

Apoenzym aus Eiweiß							Holoenzym

(wenn aus RNA ( Ribozym)

Cofaktor

abtrennbar					nicht abtrennbar

ohne Strukturänderung

(z.B. Metall-Ion)

( Coenzym	 		        	( prosthetische Gruppe

besser: Cosubstrat,

wenn Cofaktor

verändert aus Reaktion

hervorgeht.

z.B. 	Coenzym A	        		z.B. Fe2+ im Hämoglobin

NAD+ (( NADH +H+

ATP (( ADP

# Text boxes

Aktivierungsenergie ohne Kat.

Energie

Aktivierungsenergie mit Kat.

Edukt(e)

Produkt(e)

Reaktionsverlauf

Bindungszentrum

Katalytisches Zentrum

Saccharose

(falsches Substrat)

Maltose

(Substrat)



Enzym-Substrat-Komplex (ES)

Glucose

(Produkt)

Maltase

(Enzym)

Temperaturabhängigkeit (RGT)

Reaktions-geschwindigkeit

Denaturierung

Gesamtabhängigkeit

Temp. in °C

40

0

-COO─ (

(+H3N-

starke Anziehung aufgrund untersch. Ladung

Säuren und Basen rufen Änderungen an den Aminosäure-Resten hervor: Anziehungskräfte ändern sich

-COOH

+H3N-

Reaktionsgeschwindigkeit

KM = c(S)

vmax

½ vmax

Substratkonzentration

Cosubstrat